Введение

Контакторы – это аппараты дистанционного действия, предназначенные для частых включений и отключений силовых электрических цепей при нормальных режимах работы. Контактор – это, пожалуй, самый старый аппарат, который применялся для управления электродвигателями. Наибольшее распространение во всем мире получили электромагнитные контакторы.

Электромагнитные контакторы нашли широкое применение в цепях управления и во вспомогательных цепях электроподвижного состава на токи до 100 А. Применять такие контакторы на большие токи нерационально из-за значительного увеличения габаритов и веса  электромагнитов привода на токи более 100 А обычно применяют электропневматические контакторы, которые обеспечивают значительное нажатие контактов при сравнительно небольших габаритах приводов. Контакторы состоят из системы главных контактов, дугогасительной, электромагнитной систем и вспомогательных контактов. Главные контакты осуществляю замыкание и размыкание силовой цепи. Они должны быть рассчитаны на длительное проведение номинального тока и на производство большого числа включений и отключений при большой их частоте. Нормальным считают положение контактов, когда втягивающая катушка контактора не обтекается током и освобождены все имеющиеся механические защелки.

Целью данной курсовой работы является расчет параметров электромагнитного контактора: определить токи перегрузки, механические силы необходимые для замыкания контактов.

1 Расчет коммутационных контактов

В зависимости от номинального тока Iн контактора значения плотности тока по нажатию jн А/Н, линейной плотности тока jл А/мм  и тепловой постоянной контактов  Ак А2/(Н·мм) определяем по таблице 1 [1].

Выбираем индивидуальный электропневматический контактор с обычным якорем, для которого при Iн < 100 А соответствуют данные: jн = 3,1…5,1 А/Н; jл = 3…6 А/мм; Ак = 8…21 А2/мм·Н.

Выбираем расчетное значение плотности тока по нажатию , А/Н

,	(1)

где  – минимальное значение плотности тока по нажатию, А/Н;

= 3,1 А/Н;

– максимальное значение плотности тока по нажатию, А/Н;

= 5,1 А/Н.

– номинальный ток силовой цепи, А;

= 75 А.

А/Н.

Выбираем расчетное значение плотности тока по линейной плотности      , А/мм

,	(2)

где  – минимальное значение плотности тока по линейной плотности, А/мм;  = 3 А/мм;

– максимальное значение плотности тока по линейной плотности, А/мм;

= 6 А/мм;

– номинальный ток силовой цепи, А;

= 75 А.

А/мм.

Выбираем расчетное значение тепловой постоянной для электропневматического контакта Ак, А2/Н·мм

,	(3)

где  – минимальное значение тепловой постоянной контакта, А2/Н·мм;

= 8 А2/Н·мм;

– максимальное значение тепловой постоянной контакта, А2/Н·мм;

= 21 А2/Н·мм;

– номинальный ток силовой цепи, А;

= 75 А.

А2/Н·мм.

Расчетная ширина контакта b, мм

,	(4)

мм.

Округляем ширину контакта до ближайшей большей ширины контакта в соответствии с таблицей 2 [1].

Принимаем b = 16 мм.

Тогда новое расчетное значение плотности тока по линейной плотности jл, А/мм

,	(5)

А/мм.

Необходимая сила нажатия контактов Fк, Н

,	(6)

Н.

Выбираем предварительные размеры контакта в соответствии с таблицей 2 [1]:

a = 16 мм;

b = 16 мм;

h = 2,5 мм.

2 Проверка коммутационных контактов на нагревание

Переходное сопротивление контактов , Ом

,	(7)

где  – коэффициент, учитывающий материал и состояние контактов, Ом·Н;

В соответствии с таблицей 3 [1], для точечного контакта пары медь – медь принимаем  = 0,16∙10-3 Ом·Н;

m – коэффициент формы контактной поверхности;

Согласно [1] для линейных контактов принимаем m =0,5.

Ом.

Предельный ток не вызывающий пластической деформации контактов, , А

,	(8)

где ΔUрек – падение напряжения в переходном сопротивлении, мВ;

определяется из таблицы 4 [1]; принимаем = 110 мВ.

А.

Предельно допустимый ток сравнивается с током эксплуатационной перегрузки Э.П.С. Необходимо, чтобы соблюдалось неравенство:

Iпр>Iн ∙ Кпэ ,	(9)

где Кпэ – коэффициент эксплуатационной перегрузки; Кпэ = 1,5, в соответствии с [1].

1527,78 > 75∙1,5=112,5А.

Определение тока сваривания контактов Iсв, А

Iсв = Ксв,	(10)

где  – усилие нажатия контактов, Н;

Ксв – коэффициент, равный 1800 для линейных контактов;

А.

Необходимо выдержать условие:

Iсв > Iпр,	(11)

2534,1 > 1527,78.

Неравенство Iсв > Iпр соблюдено.

3 Определение раствора контактов

Раствор контактов определяется по рисунку 2 [1] в зависимости от номинального напряжения Uном. При Uном = 1500 В, интенсивном загрязнении камеры и сильной ионизации, принимаем hк = 23 мм.

4 Выбор болтов, крепящих контакт к контактодержателю

В соответствии с таблицей 5 [1] выбираем болт (болты) крепящий (крепящие) контакт на контактодержателе. Выбранные данные заносим в таблицу 1.

Таблица 1 – Данные крепящих болтов

| Диаметр болта d, мм | d’, мм | D, мм | Sк, мм2 | Средняя сила нажатия одного болта F, кг | Напряжение в болте, кг/мм2 | Удельное контактное нажатие F0, кг/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 11,5 | 22 | 275 | 440 | 1000 | 1,6 |

Выбранный болт необходимо проверить по допустимой токовой нагрузке по таблице 6 [1]. Для болта диаметром d = 9 мм допустимый ток находится в пределах 250…350 А, что допустимо при номинальном токе контактора  = 75 А.

5 Разработка кинематической схемы контактора

Для самозачищения контактных поверхностей необходимо выполнить условие:

= lп – lн = (0,10 – 0,25) lн,	(12)

где lп – расстояние между точками А1 и В подвижного контакта в приложении 1, рисунке 1;

lн – расстояние между точками А и В неподвижного контакта в приложении 1, рисунке 1.

У стыковых линейных контактов линия первоначального соприкосновения должна отстоять от линии рабочего соприкосновения на 10 – 25 мм.

Принимаем lн = 15 мм.

мм.

Тогда:

мм.

Кинематическая схема контактора представлена в приложении 1, на рисунке 1.

6 Определение сил действующих на якорь привода

Сила начального нажатия на контакт Fкн, Н

Fкн = (0,4 – 0,6) Fк,	(13)

Н.

Начальное сжатие притирающей пружины Fпн, Н

Fпн = ,	(14)

где lкн – длина перпендикуляра опущенного с точки О2 на прямую Ц2В, мм;

Из кинематической схемы контактора (приложение 1, рисунок 1) принимаем lкн = 75 мм;

d – расстояние от оси притирающей пружины до рычага О1–О2, мм;

Берем d из задания, d=9 мм.

Н.

Сила притирающей пружины при полном замыкании контактов Fпр, Н

Fпр = ,	(15)

где lкк – длина перпендикуляра, опущенного из точки О4 до линии Ц4А, мм;

Из кинематической схемы контактора (приложение 1, рисунок 1) принимаем lкк = 39 мм.

Н.

7 Приведение сил к оси сердечника магнитопровода

При расчете электромагнитных контакторов все силы приводят к точке на якоре, расположенной на якоре, соответствующей оси сердечника электромагнита. Приведенные силы обозначаются буквой со штрихом ().

Приведенная сила нажатия контактов при касании , Н

F(кн = ,	(16)

где Rя – расстояние от точки О1 до оси сердечника электромагнита, мм;

Согласно приложению 1, рисунку 1 принимаем Rн = 202 мм;

Rн – радиус, проведенный из точки О1 через точку В, мм (приложение 1, рисунок 1), мм; Rя = 64 мм.

Н.

Приведенная сила притирающей пружины при полном замыкании контактов , Н

F(пр = ,	(17)

где d – расстояние от центра притирающей пружины до рычага подвижного контакта О1 О2, мм; по заданию d = 9 мм.

Н.

Приведенная сила рабочего нажатия контактов , Н

F (кр = ,	(18)

где L расстояние от точки О1 до привалочной поверхности контакта, мм (приложение 1, рисунок 1); согласно заданию L = 250 мм;

t – толщина привалочной части контакта, мм;

В соответствии с приложением 1, рисунком 3 t = 3 мм.

Н.

Приведенные силы трения в приводе с учетом веса подвижных частей контактора, Н

∑F (т + G( = (0,08 – 0,11) F(кр,	(19)

где ∑F (т – приведенные силы трения, Н;

G' – приведенный вес подвижных частей контактора, Н.

∑Н.

Наибольшая приведенная сила сжатия выключающей пружины , Н

F (вб = 2 F (кр + (F (т - G( - F (пр = 2 F (кр – F (пр.	  (20)

Тогда:

F (вб = 2 F (кр – F (пр,	(21)

Н.

Приведенная сила начального сжатия выключающей пружины , Н

F(во = 0,1( F(вб,	(22)

Н.

8 Расчет электромагнита привода контактора

По рисунку 4 [1] определяем размер катушки привода контактора в зависимости от величины тока Iн = 75 А.

Принимаем dк = 0,035 м.

Из соотношения lк/dк = 1,5 определяем длину катушки lк. Тогда найдем длину катушки lк, м

lк = 1,5 dк,	(23)

м.

Из соотношения lк/h(к=(4,5–5,5) определяем высоту намотки катушки , м

,	(24)

м.

Высота катушки с учетом изоляции катушки от сердечника hк, м

hк = h(к + ак,	(25)

где ак – толщина изоляции катушки, м; по рекомендациям в соответствии с [1] принимаем ак = 0,0002 м.

м.

Диаметр сердечника катушки контактора dc, м

dс = dк – 2 hк,	(26)

м.

Диаметр наконечника сердечника dн, м

dн = dс + (0,01 – 0,02),	(27)

м.

Высота наконечника сердечника в соответствии с [1] hн = (0,003…0,006) м.

Принимаем hн = 0,0045 м.

Из статической диаграммы контактора определяем значения усилий, действующих на якорь электромагнита в характерных точках:

Fb =8,5 Н; Fс = 31,5 Н; Fd = 47 Н; Fе = 82 Н.

Величина магнитного потока в характерных точках Фi, Вб

Фi = ( ( dн (10-3 ,	(28)

Вб;

Вб;

Вб;

Вб.

Проводимость воздушного зазора для характерных точек положения якоря электромагнита Gi, В·с/А

Gi = (o,	(29)

где δi – величина воздушного зазора для характерных точек, м; берется из рисунка 3.

В·с/А;

В·с/А;

В·с/А;

В·с/А.

Магнитодвижущая сила для проведения магнитного потока через воздушный зазор (i, А

(i =,	(30)

А;

А;

А;

А.

Индукция в сердечнике катушки в характерных точках Bc.i, Тл

Вc.i = ,	(31)

где fс – сечение сердечника электромагнита, м2

fc = ,	(32)

м2.

Тл;

Тл;

Тл;

Тл.

Магнитная индукция в ярме электромагнита Bя.i, Тл, в характерных положениях якоря

Вя.i = ,	(33)

где fя – сечение ярма, м2

fя = mt,	(34)

где m – ширина ярма электромагнита, (m ( dн), м; принимаем m = 0,05 м;

t – толщина ярма, м; по рекомендациям [1] t = (0,005 – 0,0015) м; принимаем  t = 0,005 м.

м2.

Тл;

Тл;

Тл;

Тл.

При расчете величины индукции в сердечнике и ярме необходимо следить, чтобы она не превышала (1,4 – 1,5) Тл.

По зависимости В = f(Н) на рисунке 7 [1] находим значения напряженности магнитного поля в ярме Hя.i, А/м, и сердечнике катушки Hс.i, А/м, для характерных точек. Полученные данные заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – Значения магнитной индукции и напряженности магнитного поля в ярме и      сердечнике катушки в характерных точках

| Характерные точки | В сердечнике катушки | В ярме катушки |
| --- | --- | --- |
|  | Bc | Hc | Bя | Hя |
|  | Тл | А/м | Тл | А/м |
| в | 0,806 | 1100 | 0,468 | 400 |
| c | 1,55 | 2440 | 0,901 | 880 |
| d | 1,89 | 3400 | 1,01 | 1220 |
| e | 2,504 | 3800 | 1,454 | 2000 |

Длина средней силовой линии x, м

– в ярме электромагнита

хя = 2 lc + hн + t + lк,	(35)

где lc = Rя = 0,064 м.

м;

– в сердечнике катушки контактора

хс =  lк + hн,	(36)

м.

Суммарные намагничивающие силы в характерных точках ∑(i, А

((в = (в + Ня.в хя + Нс.в хс ,	(37)

А;

((d = (d + Ня.d хя + Нс.d хс,	(38)

А.

Задаемся величиной тока катушки в соответствии с [1], Iк = (0,10 – 0,25) А; принимаем Iк = 0,25 А.

Число витков катушки электромагнита ω

,	(39)

где  – магнитодвижущая сила большая из в и d, А.

витков.

Диаметр обмоточной проволоки катушки контактора dпр, мм

,	(40)

где Δ – плотность тока обмотки катушки, А/мм2; в соответствии с [1] Δ = (3 – 4) А/мм2; принимаем Δ = 4 А/мм2.

мм.

Диаметр провода ближайший по каталогу [1] dпр = 0,28 мм. С учетом изоляции этот диаметр провода принимаем  = 0,33 мм.

Размер обмоточного пространства катушки S0, м2

So = hн ( lн = ,	(41)

где K3 – коэффициент заполнения обмотки. K3 определяется по рисунку 8 [1]. Принимаем K3 = 0,6

м2.

Длина намотки катушки lн, м

lн = lк – 2 ак,	(42)

где ак – толщина каркаса для катушки; по рекомендациям в соответствии с [1] принимаем ак = 0,002 м.

м.

Высота намотки катушки h(н , м

h(н = ,	(43)

м.

Число слоев обмоточной меди катушки nc

nс = ,	(44)

слоев.

Общая высота намотки катушки hк, м:

hк = h'н + nс аи,	(45)

где аи – толщина изоляции между слоями обмотки; в соответствии с [1] принимаем аи = 0,0003 м.

м.

Средняя длина витка катушки lср, м

,	(46)

где dмин – минимальный диаметр катушки, м

dмин = dс + 2 ак,	(47)

м;

dмак – максимальный диаметр катушки, м

dмак = dс + 2 hк + 2 ак,	(48)

м.

м.

Общая длина намотки Lo , м

Lo = lср (,	(49)

м.

Сопротивление катушки Rк, Ом

Rк = (,	(50)

где ( – удельное сопротивление провода намотки для температуры нагрева катушки соответствующего класса изоляции. В тяговой аппаратуре, как правило, применяют изоляцию класса А и В. Тогда ρ = 2,2 · 10-8 Ом·м;

Sпр – сечение провода катушки без изоляции, м2

м2.

Ом.

Ток катушки I, А

,	(52)

где U – номинальное напряжение цепи управления, В; в соответствии с заданием U = 50 В.

А.

Наружная поверхность катушки Sн, м2

Sн = π·dмак· lн,	(53)

м2.

Внутренняя поверхность катушки Sв, м2

Sв = π·dмин· lн,	(54)

м2.

Перегрев катушки над температурой окружающего воздуха τ, ºC

,	(55)

где α 0 – коэффициент теплоотдачи поверхности катушки; в соответствии с рекомендацией [1] принимаем α0 = 11 Вт/м2∙ºC;

α – коэффициент, учитывающий расположение катушки; для катушки со стальным сердечником в соответствии с [1] принимаем α = 2,4.

ºC.

Температура нагрева катушки υ, ºC

υ = υ20 + τ,	(56)

где υ0 – температура окружающей среды; по [1] принимаем υ0 = 20 ºC.

ºC.

Окончательные размеры магнитопривода занесем в таблицу 3.

Таблица 3 – Окончательные размеры магнитопривода

| Параметр катушки | Размер в мм |
| --- | --- |
| dмак | 39 |
| lн | 48,5 |
| lк | 52,5 |
| t | 5 |
| m | 50 |
| dн | 28,6 |
| hн | 4,5 |
| hк | 52,8 |
| dc | 13,6 |
| dмин | 17,6 |

Приложение 1

Рисунок 1 – Кинематическая схема контактора

Рисунок 2 – Определение раствора контактов

Рисунок 3 – Схема электромагнита

Рисунок 4 – Определение d=f(Ik)

Рисунок 7 – Кривая намагничивания

Литература

1.Родько В. И. Расчет электромагнитного контактора – пособие для выполнения курсовой работы, Гомель.