Выравнивание названий пунктов производится с абзаца, а не просто с левого края страницы…

Министерство образования Республики Беларусь

«Белорусский государственный университет транспорта»

## Кафедра «Электрический подвижной состав»

### Курсовая работа

по электрооборудованию

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО КОНТАКТОРА

| Выполнил: студент группы МЭ-31 | Проверил: |
| --- | --- |
| Свинтилов В.А. | Олешкевич Н.А. |

Гомель, 2012

Содержание

Введение……………………………………………………………………….….3

1. Расчет коммутационных контактов……………………………………….…4

2. Проверка коммутационных контактов на нагревание…………………....6

3. Определение раствора контактов…………………………………………….8

4. Выбор болтов, крепящих контакт к контактодержателю………………...9

5. Разработка кинематической схемы контактора…………………………...10

6. Определение сил, действующих на якорь привода………………………..11

7 Приведение сил, действующих на якорь, к оси сердечника…………....12

8 Расчет электромагнита привода контактора…………………………..…14

Приложение 1……………………………………………………..……………..22

Литература …………………………………………………………..……………27

Введение

Электромагнитные контакторы на электровозах применяют для включения и отключения вспомогательных машин и электрических печей, а также для автоматического отключения пусковых резисторов в цепях вспомогательных машин после их разгона. Для включения они не требуют сжатого воздуха, что важно для пуска мотор-компрессоров. Электромагнитные контакторы срабатывают под действием электромагнитных сил, которые по значению значительно меньше сил, возникающих при электропневматическом приводе. Поэтому такие контакторы используют только при небольших токах.

На отечественных электровозах в цепях вспомогательных машин применяют электромагнитные контакторы МК-310Б, а в цепях электрических печей — контакторы МК-15-01.

Электромагнитные контакторы различаются по способу конструкции и принципу работы дугогасительной системы. Различают электромагнитные контакторы постоянного тока, переменного тока и электромагнитные контакторы смешанного типа.

Электромагнитные контакторы находят широкое применение в различных областях, в том числе металлургической, нефтегазовой и горнорудной промышленности, а также областях, связанных с использованием электротранспорта.

Особенностями и одновременно преимуществами электромагнитных контакторов являются их компактные размеры, простота монтажа и возможность выбрать нужный электромагнитный контактор под любое напряжение в сети.

Электромагнитные контакторы имеют несколько степеней защиты в соответствии с европейскими и международными требованиями, благодаря чему возможно их использование даже в морских условиях. На электромагнитные контакторы возможна установка различных модулей, например, модуля задержки времени, блокировочного устройства, теплореле.

Но главной особенностью электромагнитных контакторов можно считать возможность разрыва электрической цепи в нескольких местах.

1. Расчет коммутационных контактов

Исходя из задания определяем плотность тока по нажатию, плотность тока по линейной плотности и тепловую постоянную контакта.

По таблице 1 определяем для номинального тока меньше 100 А: Ак = 8…21 А2/Н·мм; jл = 3…6 А/мм; jн = 3,1…5,1 А/Н.

Выбираем расчетное значение тепловой постоянной контакта Ак, А2/Н·мм

,	(1)

где   – минимальное значение тепловой постоянной контакта, А2/Н·мм;

= 8 А2/Н·мм;

– максимальное значение тепловой постоянной контакта, А2/Н·мм;

= 21 А2/Н·мм;

Iн – номинальный ток силовой цепи, А;

Iн = 70 А.

А2/Н·мм.

Выбираем расчетное значение плотности тока по нажатию jл, А/мм

,	(2)

где – минимальное значение плотности тока по нажатию, А/мм; = 3 А/мм;

– максимальное значение плотности тока по нажатию, А/мм;

= 6 А/мм.

А/мм.

Выбираем расчетное значение плотности тока по линейной плотности jн, А/Н

,	(3)

где  – минимальное значение плотности тока по линейной плотности, А/Н;

= 3,1 А/Н;

– максимальное значение плотности тока по линейной плотности, А/Н;

= 5,1 А/Н.

А/Н.

Расчетная ширина контакта b, мм, грибкового типа

,	(4)

мм.

Расчетную ширину контакта округляем до ближайшей большей ширины контакта согласно таблице 2. Принимаем b = 14 мм.

Тогда расчетное значение плотности тока по линейной плотности jл, А/мм

,	(5)

А/мм.

Определяем необходимую силу нажатия контактов Fк, Н

,	(6)

Н.

С учётом номинального тока, силы нажатия контактов и ширины контакта выбираем предварительные размеры контакта в соответствии с таблицей 2 учебного пособия:

a = 16 мм;

b = 14 мм;

h = 2,2 мм.

2. Проверка коммутационных контактов на нагревание

Переходное сопротивление контактов Rк, Ом

,	(7)

где Кк – коэффициент, учитывающий материал и состояние контактов, Ом·Н; в соответствии с таблицей 3 учебного пособия, для материала контактной пары медь – медь принимаем Кк = 8∙10-5 Ом·Н;

m – коэффициент формы контактной поверхности; согласно [1] для линейных контактов принимаем m = 0,5.

Ом.

Предельный ток, не вызывающий пластической деформации контактов, Iпр, А

,	(8)

где ΔUрек – падение напряжения в переходном сопротивлении, мВ, определяемое по таблице 4; принимаем ΔUрек= 110 мВ.

А.

Предельно допустимый ток должен быть больше тока в эксплуатации. Необходимо выполнить условие:

,	(9)

где Кпэ – коэффициент эксплуатационной перегрузки; [1] принимаем Кпэ = 1,5.

3365,286 >70∙1,5=105А.

Определение тока сваривания контактов Iсв, А

,	(10)

где Ксв – коэффициент, равный 1800 для линейных контактов;

Fк – сила нажатия контактов, Н;

А.

Необходимо выдержать условие:

,	(11)

8143,9 > 3728,8.

Неравенство Iсв > Iпр соблюдено.

3. Определение раствора контактов

Раствор контактов определяется по рисунку 2 в зависимости от номинального напряжения Uном и степени загрязнения камеры и ионизации. При Uном = 3000 В, интенсивном загрязнении камеры и сильной ионизации, принимаем hк = 30 мм.

4. Выбор болтов, крепящих контакт к контактодержателю

Выбираем стандартный тип грибкового контакта. Данные по выбранному болту занесем в таблицу 1.

Таблица 1 – Данные крепящих болтов.

| Диаметр болта, мм | d, мм | D, мм | Sк, мм2 | Средняя сила нажатия одного болта F, кг | Напряжение в болте, кг/мм2 | Удельное контактное нажатие F0, кг/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 9 | 18 | 190 | 300 | 1050 | 1,58 |

Выбранный болт проверяем по допустимой токовой нагрузке по таблице 6. Для болта диаметром d1 = 8 мм допустимый ток находится в пределах 150…230 А, что допустимо при номинальном токе контактора Iн = 55 А.

Окончательные размеры контакта заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – Размеры контакта.

| а, мм | b, мм | L, мм | d1, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 14 | 170 | 7 |

5. Разработка кинематической схемы контактора

Для самозачищения контактных поверхностей необходимо выполнить условие:

,	(12)

где lп – расстояние между точками А1 и В на рисунке 1;

lн – расстояние между точками А и В неподвижного контакта (рисунок 1).

У стыковых линейных контактов линия первоначального соприкосновения должна отстоять от линии рабочего соприкосновения на 10…25 мм.

Принимаем lн = 17 мм.

мм.

Тогда

мм.

Кинематическая схема контактора представлена на рисунке 1.

6. Определение сил, действующих на якорь привода

Сила начального нажатия на контакт при их нажатии Fкн, Н

,	(13)

Н.

Начальное сжатие притирающей пружины Fпн, Н

,	(14)

где lкн – длина перпендикуляра Ц2, опущенного с точки О2 на прямую Ц2В, мм; из кинематической схемы контактора принимаем lкн = 52 мм (рисунок 1);

d – расстояние от оси притирающей пружины до рычага О1О2, мм; по заданию d = 7 мм (рисунок 1).

Н.

Сила притирающей пружины при полном замыкании контактов Fпр, Н

,	(15)

где lкк – длина перпендикуляра, опущенного из точки О4 до линии Ц4А, мм; из кинематической схемы контактора (рисунок 1) принимаем lкк = 39 мм.

Н.

7. Приведение сил, действующих на якорь, к оси сердечника

При расчете электромагнитных контактов все силы приводят к точке на якоре по оси полюса магнитопривода. Приведенные силы обозначаются буквой со штрихом ().

Приведенная сила нажатия контактов при касании , Н

,	(16)

где Rн – расстояние от оси поворота якоря в точке О1 до точки касания контактов, мм; согласно рисунку 2 принимаем Rн = 172 мм;

Rя – расстояние от оси поворота якоря в точке О1 до оси приведения сил, мм; Rя = 60 мм.

Н.

Приведенная сила притирающей пружины при полном замыкании контактов , Н

,	(17)

где d – расстояние от оси притирающей пружины до рычага подвижного контакта О1О2, мм; по заданию d = 7 мм.

Н.

Приведенная сила рабочего нажатия контактов , Н

,	(18)

где t – толщина привалочной части контакта, мм; в соответствии с рисунком 3 t = 3 мм;

L – расстояние от оси поворота якоря О1 до привалочной поверхности контакта, мм; согласно заданию L = 170 мм.

Н.

Приведенные силы трения в приводе с учетом веса подвижных частей контактора, Н

,	(19)

где – приведенные силы трения, Н;

G ' – приведенный вес подвижных частей контактора, Н.

∑Н.

Наибольшая приведенная сила сжатия выключающей пружины , Н

.	(20)

Если  примерно равна G ', , тогда

,	(21)

Н.

Приведенная сила начального сжатия выключающей пружины , Н

,	(22)

Н.

8. Расчет электромагнита привода контактора

По рисунку 4 определяем размер катушки исходя из тока контактора Iн = 70 А. Принимаем dк = 0,035 м.

Для рационального исполнения катушки используем выражение . Тогда определяем длину катушки lк, м

,	(23)

м.

Из соотношения  определим предварительную высоту намотки катушки , м

,	(24)

м.

С учетом необходимости изоляции катушки от полюса высота намотки катушки hк, м

,	(25)

где ак – толщина изоляции катушки, м; принимаем ак = 0,0002 м.

м.

Диаметр сердечника катушки контактора dc, м

,	(26)

м.

Диаметр наконечника сердечника dн, м

,	(27)

м.

Высота наконечника сердечника hн = (0,003…0,006) м.

Принимаем hн = 0,005 м.

Из статической диаграммы контактора определяем значения усилий, действующих на якорь электромагнита в характерных точках:

Fb =8,5 Н; Fс = 31,5 Н; Fd = 47 Н; Fе = 82 Н.

Значения магнитного потока в характерных точках Фi, Вб

,	(28)

мкВб;

мкВб;

мкВб;

мкВб.

Проводимость воздушного зазора для различных положений якоря Gi, В·с/А

,	(29)

где δi – величина воздушного зазора для характерных точек, м; берется из рисунка 3.

В·с/А;

В·с/А;

В·с/А;

В·с/А.

Магнитодвижущая сила для проведения магнитного потока через воздушный зазор θi, А

,	(30)

А;

А;

А;

А.

Индукция в сердечнике катушки Bc.i, Тл

,	(31)

где fс – сечение сердечника электромагнита, м2

,	(32)

м2.

Тл;

Тл;

Тл;

Тл.

Магнитная индукция в ярме электромагнита Bя.i, Тл, в характерных положениях якоря

,	(33)

где fя – сечение ярма, м2

,	(34)

где m – ширина ярма электромагнита (m ( dн), м; принимаем m = 0,05 м;

t – толщина ярма, м; t = 0,005…0,015 м; принимаем t = 0,005 м.

м2.

Тл;

Тл;

Тл;

Тл.

При расчете величины индукции в ярме, необходимо следить, чтобы она не превышала 1,4 – 1,5 Тл.

По зависимости В = f(Н) на рисунке 7 находим значения напряженности магнитного поля в ярме Hя.i, А/м, и сердечнике катушки Hс.i, А/м, для характерных точек. Полученные данные занесем в таблицу 3.

Таблица 3 – Значения магнитной индукции и напряженности магнитного поля в ярме и сердечнике катушки в характерных точках

| Характерные точки | В сердечнике катушки | В ярме катушки |
| --- | --- | --- |
|  | Bc | Hc | Bя | Hя |
|  | Тл | А/м | Тл | А/м |
| в | 0,666 | 630 | 0,483 | 450 |
| c | 1,283 | 1600 | 0,930 | 900 |
| d | 1,569 | 2500 | 1,136 | 1220 |
| e | 2,069 | 3400 | 1,500 | 2450 |

Длина средней силовой линии x, м

– в ярме контактора

,	(35)

где lc =Rя = 0,06 м.

м;

– в сердечнике катушки контактора

,	(36)

м.

Суммарные намагничивающие силы в характерных точках ∑θi, А

,	(37)

А;

,	(38)

А.

Принимаем рабочий ток катушки Iк = 0,25 А.

Число витков обмотки катушки ω:

,	(39)

где ∑θ – магнитодвижущая сила, большая из ∑θв и ∑θd, А.

витков.

Диаметр обмоточной проволоки катушки контактора dпр, мм

,	(40)

где Δ – плотность тока обмотки катушки, А/мм2; принимаем Δ = 4 А/мм2.

мм.

Диаметр провода ближайший по каталогу dпр = 0,31 мм. С учетом изоляции этот диаметр провода принимаем  = 0,33мм.

Расчетное значение сечения окна катушки S0, м2

,	(41)

где K3 – коэффициент заполнения обмотки. K3 определяется по рисунку 8 [1]. Принимаем K3 = 0,6

м2.

Длина намотки катушки lн, м

,	(42)

где ак – толщина каркаса для катушки; [1] принимаем ак = 0,002 м.

м.

Полезная высота катушки , м

,	(43)

м.

Количество слоев обмотки катушки nc

,	(44)

слоев.

Общая высота намотки hк, м:

,	(45)

где аи – толщина изоляции между слоями обмотки; принимаем аи = 3∙10-4 м.

м.

Средняя длина витка катушки l, м

,	(46)

где dmin – минимальный диаметр катушки, м

,	(47)

м;

dmax – максимальный диаметр катушки, м

,	(48)

м.

м.

Общая длина намотки L0, м

,	(49)

м.

Сопротивление катушки Rк, Ом

,	(50)

где ( – удельное сопротивление провода намотки для температуры нагрева катушки соответствующего класса изоляции принимаем для классов нагревостойкости А и В ρ = 2,2 · 10-8 Ом·м;

Sпр – сечение провода катушки без изоляции, м2

м2.

Ом.

Ток катушки I, А

,	(52)

где U – номинальное напряжение цепи управления, В; U = 50 В.

А.

Наружная поверхность катушки Sн, м2

,	(53)

м2.

Внутренняя поверхность катушки Sв, м2

,	(54)

м2.

Перегрев катушки τ, ºC

,	(55)

где α 0 – коэффициент теплоотдачи поверхности катушки; принимаем α0 = 11 Вт/м2∙ºC;

α – коэффициент, учитывающий расположение катушки; для катушки со стальным сердечником принимаем α = 2,4.

ºC.

Температура нагрева обмотки υ, ºC

,	(56)

где υ0 – температура окружающей среды; принимаем υ0 = 20 ºC.

ºC.

Окончательные размеры магнитопровода сведем в таблицу 4.

Таблица 4 – Окончательные размеры магнитопривода

| Параметр катушки | Размер в мм |
| --- | --- |
| dmax | 35,4 |
| lн | 48,5 |
| lк | 52,5 |
| t | 3 |
| m | 50 |
| dн | 23,6 |
| hн | 5 |
| hк | 10,7 |
| dc | 13,6 |
| dmin | 14 |

Приложение 1

Литература

1.Родько В. И. Расчет электромагнитного контактора – пособие для выполнения курсовой работы, Гомель.

# Comments

Предмет называется не так…

На дворе какой год?

Выравнивание…

Выравнивание с абзаца, левого, а не просто с левого края…

Выравнивание…

Выравнивание…