### 1 План эксплуатационной работы

  - Потребное количество машин на маршрутах

При планировании эксплуатационной работы сутки разделяют на следующие расчетные периоды работы подвижного состава на маршрутах:

- час пик (ЧП) 6.00 – 9.00 (3 ч), 15.00 – 19.00 (4 ч);

- межпиковый (МП) 9.00 – 15.00 (5 ч без учета часового перерыва на обед для первой смены водителей), 19.00 – 22.00 (2 ч без учета часового перерыва на обед для второй смены водителей);

- дежурный график (ДГ) после 22.00 до окончания работы на маршруте.

Представим оборотные рейсы, время работы на маршрутах, а также средний интервал движения и эксплуатационную скорость на маршрутах троллейбусов в виде таблицы.

Таблица 1.1 – Результаты расчета количества машин для депо по

периодам работы

| Окончание работы | Si , км | vi , км/ч | ti , мин | 6.00–9.00 | 9.00–15.00 | 15.00–19.00 | 19.00–22.00 | После 22.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | tiчпу , мин | niчпу , ед. | tiмпу , мин | niмпу , ед. | tiчпв , мин | niчпв , ед. | tiмпв , мин | niмпв , ед. | tiдг , мин | niдг , ед. |
| будн. | вых. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:03 | - | 25 | 19 | 79 | 16/0 | 5/- | 0/0 | -/- | 20/0 | 4/- | 0/0 | -/- | 0/0 | -/- |
| 1:46 | 1:47 | 31 | 17 | 109 | 4/4 | 27/27 | 6/4 | 18/27 | 4/4 | 27/27 | 14/8 | 8/14 | 22/22 | 5/5 |
| 0:35 | 0:35 | 22 | 19 | 67 | 5/13 | 13/5 | 13/13 | 5/5 | 5/13 | 13/5 | 13/13 | 5/5 | 13/13 | 5/5 |
| 1:31 | 1:50 | 31 | 16 | 113 | 6/8 | 19/14 | 8/8 | 14/14 | 6/8 | 19/14 | 23/16 | 5/7 | 23/23 | 5/5 |
| 1:32 | 1:33 | 33 | 18 | 109 | 5/7 | 22/16 | 10/7 | 11/16 | 5/7 | 22/16 | 14/14 | 8/8 | 18/18 | 6/6 |
| 19:37 | - | 24 | 19 | 78 | 16/0 | 5/- | 0/0 | -/- | 16/0 | 5/- | 0/0 | -/- | 0/0 | -/- |
| 18:55 | - | 31 | 18 | 102 | 26/0 | 4/- | 0/0 | -/- | 26/0 | 4/- | 0/0 | -/- | 0/0 | -/- |
| 19:50 | 16:30 | 26 | 17 | 88 | 29/44 | 3/2 | 29/44 | 3/2 | 29/44 | 3/2 | 29/88 | 3/1 | 0/0 | -/- |
| 22:30 | 21:54 | 19 | 17 | 67 | 22/17 | 3/4 | 22/17 | 3/4 | 34/17 | 2/4 | 34/34 | 2/2 | 67/67 | 1/1 |
| Сумма 241,3 | 101/68 | 54/68 | 99/68 | 31/37 | 22/22 |

Необходимое количество подвижного состава на маршрутах рассчитывается по заданным интервалам движения, обусловленным объемами запросов на пассажироперевозки, и сложившейся в условиях городской транспортной сети эксплуатационной скоростью.

Время оборотного рейса на i-м маршруте ti, мин

ti = Si ·60/ vi ,

где  Si  – оборотный рейс на i-м маршруте, км;

vi    – эксплуатационная скорость на i-м маршруте, км/ч.

Количество машин на i-м маршруте в j-м расчетном периоде nij, ед.;

nij  =  ti / tij ,

где tij – интервал движения машин в j-м расчетном периоде на i-м маршруте, мин.

1.2Машино-часы в движении

1.2.1 Среднесуточный показатель

Машино-часы в j-м расчетном периоде будних и выходных дней Тij, маш.·ч

Тij = τi j + τi j,

где   τi j – значение j-го расчетного периода работы подвижного состава на

i- м   маршруте, ч;

– количество машин для j-го расчетного периода на i-м маршруте

в будние дни, ед.;

–количество машин для j-го расчетного периода на i-м маршруте в

выходные дни, ед.;

Среднесуточная продолжительность работы на линии tcc р  в будние дни, ч.

,

где Tр – общая сумма машино-часов работы на маршрутах в рабочие дни,

маш.·ч;

– максимальное количество машин, одновременно работающих на

маршрутах в часы пик буднего дня, ед.

Среднесуточная продолжительность работы на линии tcc в  в выходные дни,ч.

,

где  Tв – общая сумма машино-часов в выходные дни, маш.·ч;

– максимальное количество машин, одновременно работающих на

маршрутах в часы пик выходного дня, ед.

Среднесуточная продолжительность работы на линии tcc , ч.

,

где  Др – число будних дней в году, дней;

Дв – число выходных дней  в году, дней.

Результаты расчета представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Результаты расчета машино-часов по периодам работы

| 6.00–9.00 | 9.00–15.00 | 15.00–19.00 | 19.00–22.00 | После 22.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| niчпу, ед. | Tiчпу, маш.·ч | niмпу, ед. | Tiмпу, маш.·ч | niчпв, ед. | Tiчпв, маш.·ч | niмпв, ед. | Tiмпв, маш.·ч | τiдг, ед. | niдг, ед. | Tiдг, маш.·ч |
| 5/- | 15/- | -/- | -/- | 4/- | 16/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 27/27 | 82/82 | 18/27 | 90/135 | 27/27 | 108/108 | 8/14 | 24/42 | 3,8/3,8 | 5/5 | 19/19 |
| 13/5 | 40/15 | 5/5 | 25/25 | 13/5 | 52/20 | 5/5 | 15/15 | 2,6/2,6 | 5/5 | 13/13 |
| 19/14 | 57/42 | 14/14 | 70/71 | 19/14 | 76/56 | 5/7 | 15/21 | 3,5/3,8 | 5/5 | 18/19 |
| 22/16 | 65/47 | 11/16 | 55/80 | 22/16 | 88/64 | 8/8 | 24/24 | 3,5/3,5 | 6/6 | 21/21 |
| 5/- | 15/- | -/- | -/- | 5/- | 20/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4/- | 12/- | -/- | -/- | 4/- | 16/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |

Продолжение таблицы 1.2

| 6.00–9.00 | 9.00–15.00 | 15.00–19.00 | 19.00–22.00 | После 22.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| niчпу, ед. | Tiчпу, маш.·ч | niмпу, ед. | Tiмпу, маш.·ч | niчпв, ед. | Tiчпв, маш.·ч | niмпв, ед. | Tiмпв, маш.·ч | τiдг, ед. | niдг, ед. | Tiдг, маш.·ч |
| 3/2 | 9/6 | 3/2 | 15/10 | 3/2 | 12/8 | 3/1 | 9/3 | -/- | -/- | -/- |
| 3/4 | 9/12 | 3/4 | 15/20 | 2/4 | 8/16 | 2/2 | 6/6 | 0,5/- | 1/1 | 1/- |
| 303/204 | 270/341 | 396/272 | 93/111 | 71/72 |
| Общая сумма: 1100/1043 |

Среднесуточная продолжительность работы на линии     в будние дни, ч

Среднесуточная продолжительность работы на линии   в выходные

дни, ч

Среднесуточная продолжительность работы на линии tcc ,

1.2.1 Среднегодовой показатель

Общая продолжительность работы по всему парку в год

Среднегодовая продолжительность работы на линии одной машины

где  nи – инвентарный парк депо, ед.

где nчп – максимальное количество машин, одновременно работающих на маршрутах;

αв – коэффициент использования подвижного состава по выпуску.

Инвентарный парк депо с учетом выпуска в час пик 101 троллейбус и коэффициенте выпуска подвижного состава αв = 0,8 равен

1.3 Машино-километры пробега

1.3.1 Среднесуточный показатель

Машино-километры пробега на i-м маршруте в j-м расчетном периоде Lij, маш.·км

Результаты расчета машино-километров пробега сводим в таблицу 1.3

Таблица 1.3 – Результаты расчета машино-километров пробега по

периодам работы

| vI , км/ч | 6.00–9.00 | 9.00–15.00 | 15.00–19.00 | 19.00–22.00 | После 22.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liчпу, маш.·км | Liмпу, маш.·км | Liчпв, маш.·км | Liмпв, маш.·км | Liвд, маш.·км |
| 18,8 | 279/- | -/- | 301,4/- | -/- | -/- |
| 17,3 | 1413/1413 | 1555,6/2333,4 | 1866,7/1866,7 | 414,8/725,9 | 328,4/328,4 |
| 19,4 | 781,2/300,5 | 485,8/485,8 | 1010,5/388,7 | 291,5/291,5 | 252,6/252,6 |
| 16,4 | 927/695,3 | 1148,5/1158,8 | 1246,9/918,8 | 246,1/344,5 | 287,1/311,7 |
| 18,2 | 1191,6/851,1 | 1002,1/1457,6 | 1603,4/1166,1 | 437,3/437,3 | 382,6/382,6 |
| 18,7 | 273,4/- | -/- | 373,8/- | -/- | -/- |
| 17,9 | 211,2/- | -/- | 287,1/- | -/- | -/- |
| 17,4 | 158,3/104,3 | 260,8/173,9 | 208,6/139,1 | 156,5/52,2 | -/- |
| 17,1 | 156,3/202,2 | 256,6/342,1 | 136,8/273,7 | 102,6/102,6 | 8,6/- |
| Итого | 5391/3566,4 | 4709,4/5951,5 | 7035,3/4753 | 1648,8/1954,1 | 1259,3/1275,4 |
| Общая сумма: | 20043,8 / 17500,4 |

Среднесуточный пробег одного троллейбуса в будние дни Lсс р, км

,

где Lр – общая сумма машино-километров пробега в рабочие дни, км

Lсс ркм

Среднесуточный пробег одного троллейбуса в выходные дни Lсс в, км

,

где Lв – общая сумма машино-километров пробега в выходные дни, маш.·км.

Lсс вкм

Среднесуточный пробег одного троллейбуса, км

1.2.1 Среднегодовой показатель

Общий пробег всего парка за год

Среднегодовой пробег одного троллейбуса

### 2 Программа ПЛАНОВого ремонта

### и обслуживания подвижного состава

2.1 Программа ремонта и обслуживания

При расчете программы учитывается следующее:

- капитальный ремонт (КР) через 600 тыс. км пробега;

- утилизация (списание) троллейбуса осуществляется через 600 тыс. км, а при проведении капитального ремонта через 875 тыс. км (но не более 15 лет эксплуатации);

- регламентированный ремонт (РР) проводится через 325 тыс. км пробега от начала срока эксплуатации, текущий ремонт (ТР) – через каждые 65 тыс. км до РР и через 55 тыс. км после РР;

- второе техническое обслуживание (ТО-2) проводится через каждые 10 – 
12 тыс. км, первое техническое обслуживание (ТО-1) – через 2,5–3,0 тыс. км (принимается кратное пробегу между ТО-2), но не реже 1 раза в 14 дней;

- дополнительное ТО-2 проводится при  расконсервации троллейбуса и вводе его в эксплуатацию;

- сезонное обслуживание (СО) проводится два раза в год и, как правило, совмещается с проведением ТО-2;

- ежедневное обслуживание (ЕО) проводится в ночное время для всего подвижного состава, эксплуатируемого на линии.

Расчет программы ремонтов можно производить двумя методами:

Метод 1: Без учета начального пробега подвижного состава

Перед разработкой программы ремонтов и обслуживаний для депо необходимо составить программу для каждого типа эксплуатируемых троллейбусов. Пример программы представлен в приложении А. На основе этой программы определяется количество всех ремонтов и обслуживаний в жизненном цикле (до момента утилизации) троллейбусов кроме ЕО.

Предварительное среднегодовое количество списываемых троллейбусов , ед.

= Lо / Lсп ,

где Lсп – пробег троллейбуса до списания, к Lсп =600000 м.

Уточненное количество списываемых троллейбусов nсп, а также количество ремонтов и обслуживаний, рассчитываемых далее, равно округленному до ближайшего меньшего целого числа.

Количество троллейбусов, проходящих в течение года:

- капитальный ремонт nКР, ед.

,

- регламентированный ремонт nРР, ед.

|  | , если < 2LРР; , если ≥ 2LРР, |
| --- | --- |

- текущий ремонт nТР, ед.

|  | , если < LРР; , если LРР ≤ < LКР; , если LКР ≤ , |
| --- | --- |

- техническое обслуживание ТО-2 nТО-2, ед.

,

- техническое обслуживание ТО-1 nТО-1, ед.

,

где 	LКР  – нормативный пробег троллейбуса до КР от  начала срока эксплуа-

тации, км;

LРР	 – нормативный пробег троллейбуса до РР от  начала срока эксплуа-

тации, км;

LТР1 – нормативный пробег троллейбуса между ТР до РР, км;

– количество ТР в жизненном цикле троллейбуса;

LТР2 – нормативный пробег троллейбуса между ТР после РР, км;

– количество ТО-2 в жизненном цикле троллейбуса;

–количество ТО-1 в жизненном цикле троллейбуса.

Представленные формулы верны для программы ремонтов и обслуживаний.При изменении периодичности ремонтов и обслуживаний  эти формулы использовать нельзя.

Плановый годовой пробег троллейбусов Lo составляет 6 987 070 маш.·км.

Для этих исходных данных рассчитана программа ремонтов и обслуживаний для депо  (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Программа ремонтов и обслуживаний депо

| Вид ремонта и обслуживания | Нормативный пробег до ремонта и обслуживания, тыс. км | Количество ремонтов и обслуживаний в жизненном цикле | Среднегодовое количество ремонтов и обслуживаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Списание | 600 | 1 | 7 |
| РР | 325 | 1 | 7 |
| ТР | 65/55 | 8 | 58 |
| ТО-2 | 10 | 56 | 420 |
| ТО-1 | 2,5 | 175 | 1268 |

Метод 2:По фактическому начальному пробегу до планового периода

При расчете данным методом весь начальный пробег подвижного состава до планового периода принимается за нулевой. В соответствии с приложением А составляется программа ремонтов на плановый период с учетом среднегодового пробега троллейбуса Lсг.

Для обеспечения эффективного использования трудовых и материальных ресурсов организаций, выполняющих работы по ТО и ремонту, а также при расчете эксплуатационных показателей работы троллейбуса необходимо выполнять корректирование нормативов трудоемкости выполняемых работ. Нормативы, регламентирующие ТО и ремонт троллейбуса, корректируются с помощью данных, приведенных в таблицах 2.2–2.6.

Фактическая трудоемкость ТО и РР подвижного состава Q, чел·ч.

,

где 	QБ – базовая трудоемкость обслуживания и ремонта подвижного соста-

ва. чел. ч;

k1 – коэффициент изменения обслуживания или ремонта в зависимости

от условий эксплуатации;

k2 – коэффициент, корректирующий норматив в зависимости от моди-

фикации троллейбуса;

k3 –коэффициент, учитывающий степень агрессивности окружающей

среды;

k4 – коэффициент корректировки трудоемкости ТО и удельной трудо-

емкости ремонта в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

k5 – коэффициент корректировки трудоемкости ТО и ТР в зависимости

от численности троллейбусов в организации.

Таблица 2.2 – Коэффициент изменения обслуживания или ремонта в

зависимости от условий эксплуатации k1

| Категория условий эксплуатации | Норматив |
| --- | --- |
|  | периодичность ТО | удельной трудоемкости | расхода запасных частей |
| I | 1,25 | 0,8 | 0,8 |
| II | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| III | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Примечание. Троллейбусы Республики Беларусь работают в соответствии с II и III категориями эксплуатации. |

Таблица 2.3 – Коэффициент корректирования нормативов в

зависимости от модификации троллейбуса k2

| Модификация троллейбуса | Норматив |
| --- | --- |
|  | трудоемкости ТО и ТР | расхода запасных частей |
| Одиночный троллейбус | 1,00 | 1,00 |
| Сочлененный троллейбус | 1,25 | 1,30 |

Таблица 2.4 – Коэффициент корректирования нормативов в

зависимости от степени агрессивности окружающей

среды k3

| Степень агрессивности | ЕО | ТО-1, ТО-2 | ТР |
| --- | --- | --- | --- |
| Незначительная (весенне-летний период) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Повышенная (осенне-зимний период) | 1,3 | 1,25 | 1,33 |

Таблица 2.5 – Коэффициент корректирования трудоемкости ТО,

удельной трудоемкости ремонта k4 и

продолжительности простоя в ТО и ТР k41 в

зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации, тыс.км | k4 | k41 |
| --- | --- | --- |
| До 100 | 0,5 | 0,7 |
| Свыше 100 до 200 | 0,8 | 0,7 |
| Свыше 200 до 300 | 1,0 | 1,0 |
| Свыше 300 до 400 | 1,3 | 1,3 |
| Свыше 400 до 500 | 1,4 | 1,4 |
| Свыше 500 до 600 | 1,5 | 1,4 |
| Свыше 600 до 700 | 1,8 | 1,4 |
| Свыше 700 до 800 | 2,1 | 1,4 |
| Свыше 800 | 2,5 | 1,4 |

Таблица 2.6 – Коэффициент корректирования трудоемкости ТО и ТР в

зависимости от численности троллейбусов в

организации k5

| Количество троллейбусов обслуживающих и ремонтируемых на предприятии | k5 |
| --- | --- |
| До 50 | 1,20 |
| Свыше 50 до 100 | 1,15 |
| Свыше 100 до 200 | 1,05 |
| Свыше 200 до 300 | 0,95 |

В соответствии с разработанной программой ремонтов и обслуживаний троллейбусов на плановый период (таблица 2.7) . Для расчета принимаем, что k1 = 1(только для ремонта); k2 = 1; k3 = 1,25(летний период); k3 = 1(зимний период); k4 =1; k5 = 1,05.

Таблица 2.7 – Программа ремонтов и обслуживаний на

плановый        период

| Пробег тыс. км | Вид ремонта | Трудоемкость базовая чел.-ч. | Корректирующие коэффициенты | Трудоемкость фактическая, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 |  |
| 200 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 13,26 |
| 202,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 13,26 |
| 205 | ТО-2 | 32,6 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 42,79 |
| 207,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 13,26 |

Продолжение таблицы 2.7

| Пробег тыс. км | Вид ремонта | Трудоемкость базовая чел.-ч. | Корректирующие коэффициенты | Трудоемкость фактическая, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | k1 | k2 | k3 | k4 | k5 |  |
| 210 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 13,26 |
| 212,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 13,26 |
| 215 | ТО-2(СО) | 39,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 41,08 |
| 217,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 220 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 222,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 225 | ТО-2 | 32,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 34,23 |
| 227,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 230 | ТР | 1723 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 1809,15 |
| 232,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 235 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 237,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,05 | 10,61 |
| 240 | ТО-2(СО) | 42,38 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 55,62 |
| 242,5 | ТО-1 | 10,1 | 1 | 1 | 1,25 | 1 | 1,05 | 13,26 |
| 245 | ТО-1 | 10,1 |  |  | 1,25 |  | 1,05 | 13,26 |
| 247,5 | ТО-1 | 10,1 |  |  | 1,25 |  | 1,05 | 13,26 |

На основании программы ремонтов и обслуживаний приведенной в таблице 2.7 составлен производственный план депо на плановый период (таблица 2.8).

Таблица 2.8 – Производственный план депо

| Вид ремонта и обслуживания | Количество ремонтов и обслуживаний за плановый период | Трудоемкость ремонтов и обслуживаний, чел.·ч. |
| --- | --- | --- |
|  | одного троллейбуса | всего парка | одного троллейбуса | всего парка |
| ТР | 1 | 127 | 1809,2 | 229769 |
| ТО-2 | 4 | 508 | 173,8 | 22073 |
| ТО-1 | 15 | 1905 | 180,4 | 22911 |

2.2 Время нахождения машин в ремонте и обслуживании

Необходимо различать следующие понятия:

- продолжительность ремонта и обслуживания (время, которое непосредственно тратится рабочими на обслуживание или ремонт);

- время нахождения (простоя) машин в ремонте и обслуживании (время, в течение которого ПС находится на ремонтных позициях);

- время, которое ПС не работает на маршруте по причине ремонта или обслуживания.

Продолжительность обслуживаний и ремонтов не должна превышать:

- ЕО – 40 минут;

- ТО-1 – 2 часа;

- ТО-2 – 8 часов (1 раб. день);

- ТР – 8 рабочих дней;

- РР – 15 рабочих дней;

- КР – 40 рабочих дней;

Время нахождения машин в ремонте и обслуживании i-го вида, ч

Pi = ni τ i tрi ,

где  ni – количество ремонтов или обслуживаний i-го вида;

τ i – норматив продолжительности ремонта или обслуживания, раб. дн;

tрi – расчетное время ремонта или обслуживания, зависящее от цели

расчета, ч;

В зависимости от цели расчета tрi может принимать следующие значения:

1) Для нахождения времени, непосредственно затраченного на обслуживание или ремонт, tрi принимается равным 8 часов, что составляет один рабочий день;

2) Для ремонтов с учетом полного простоя ПС на ремонтных позициях tрi составляет 24 часа. Для ТО-2 tрi также принимается равным 24 часа, т. к. в день обслуживания ПС не работает на линии.

3) Для нахождения времени, в течение которого ПС не работает на маршруте по причине ремонта или обслуживания, принимается, что tрi = tcc.

Продолжительность проведения ТО-1 совпадает со временем простоя на осмотровых канавах и со временем отсутствия на маршруте по причине обслуживания, т. к. после проведения обслуживания ПС продолжает работать на линии.

Для программы ремонтов и обслуживаний,  представленной в таблице 2.1,  рассчитано время нахождения троллейбусов в ремонте (таблица 2.2).

Таблица 2.9 – Время нахождения машин в ремонте и обслуживании

| Вид ремонта и обслуживания | Количество | Норматив продолжи-тельности ремонта или обслуживания, раб. дни | Время, затраченное на ремонт или обслуживание, ч | Время нахождения в ремонте или обслуживании | Время, которое ПС не работает на маршруте по причине ремонта или обслуживания, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР |  | 127 | 8 | 8128 | 24384 | 12507 |
| ТО-2 |  | 508 | 1 | 4064 | 12192 | 6253,48 |
| ТО-1 |  | 1905 | 2 | 3810 | 3810 | 3810 |
|  | Сумма Р = 22571 |

2.3 Инвентарный парк депо

Количество троллейбусов , ед., находящихся в i-м виде ремонта или обслуживания (ТО-2)

.

где Pi – время нахождения троллейбусов в i-м виде ремонта или обслуживания.

Количество троллейбусов , ед., находящихся на ТО-1 определяется по формуле

Фронт ремонтов – количество троллейбусов, находящихся в ремонте и обслуживании одновременно.

Для определения максимального и минимального фронта ремонтов i-го вида, необходимо округлить значения количества троллейбусов, находящихся в i-м виде ремонта или обслуживания, до ближайшего большего или меньшего  целого числа соответственно.

Число дней с максимальным или минимальным фронтом ремонта i-го вида, вычисляется по формулам

Максимальный суммарный фронт ремонтов nф, ед.

.

Инвентарный парк депо nи, ед.

nи = k зnчп + nф ,

где k з – коэффициент, учитывающий проведение неплановых ремонтов (НР); принимается от 1,05 до 1,15.

В практике эксплуатации выделяют неплановый и заявочный ремонт (ЗР). НР проводится при обнаружении неисправности в процессе ТО и ЕО. ЗР также является неплановым, проводимым по заявкам водителей. В НР (ЗР) не разделяются между собой, а подразделяются на ремонты неплановые и неплановые малой трудоемкости.

Фронт ремонтов троллейбусов рассчитывается по данным суммарного времени нахождения троллейбусов в ремонте и обслуживании за год (см.

таблицу 2.2). Результаты расчета фронтов ремонтов при общем количестве рабочих дней 254 представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.10 – Фронт ремонтов

| Вид ремонта и обслуживания | Количество | Фронт ремонта или обслуживания i-го вида, ед. | Число дней, с максимальным или минимальным фронтом ремонта i-го вида, дней |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | max | min | max |
| ТР | 127 | 6 | 7 | 40 | 215 |
| ТО-2 | 508 | 1 | 2 | 7 | 248 |
| ТO-1 | 1905 | 1 | 2 | 223 | 32 |

Максимальный фронт ремонтов  11 единиц. Необходимый инвентарный парк депо с учетом выпуска в час пик 98 троллейбусов и коэффициента запаса подвижного состава на неплановые ремонты 1,1 равен

Расчетный коэффициент использования подвижного состава по выпуску

Количество троллейбусов, подлежащих ЕО в течение года,

где  –  расчетный коэффициент использования парка по выпуску в

среднем за год.

где 		–максимальное количество машин, одновременно работающих на    маршрутах в часы пик буднего дня, ед.;

–	максимальное количество машин, одновременно работающих на маршрутах в часы пик выходного дня, ед.

3 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЙ И РЕМОНТОВ
ПО МЕСТУ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ

ЕО производится в ночное время с 19.00 до 5.00. С 5.00 до 8.00 проводится выпуск троллейбусов на линию.

Трудоемкость ежедневного обслуживания всего парка, чел.·ч

,

где T ЕО – трудоемкость проведения одного ежедневного обслуживания;

T ЕО чел.·ч

Суммарное количество рабочих, занятых на ЕО nΣ, чел.

,

где tсм – время работы смены, ч.

nΣ чел.

Количество бригад рассчитывается по формуле

,

где n – количество человек в бригаде, чел.

nбр

Схема работы бригад ЕО и ЗР приведена на рисунке 3.1.

| Сутки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время смены | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 | 8:00 | 19:00 |
| Бригады | 1 |  | ЕО |  |  |  | ЕО |  | ЗР |  |  |  |  |  | ЕО |
|  | 2 |  | ЗР |  | ЕО |  |  |  | ЕО |  |  |  |  |  | ЕО |
|  | 3 | ЗР |  |  | ЕО |  | ЗР |  |  |  | ЕО |  |  |  |  |
|  | 4 |  | ЕО |  |  |  | ЕО |  |  |  | ЕО | ЗР |  |  |  |

Рисунок 3.1 – Схема работы бригад ЕО и ЗР

ЕО выполняют в ночное время, поэтому осмотровые канавы в дневное время можно использовать для проведения других видов обслуживаний. Общепризнано рациональным выполнять на линиях ЕО  ТО–1 и ЗР, поэтому осмотровые канавы должны иметь оборудование для проведения ТО–1.

Желательно, чтобы зоны выполнения ТО–2 и плановых ремонтов были обособлены. В зонах НР работы могут вестись как в дневное, так и в ночное время, а в зонах плановых ремонтов – только в дневное.

4 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДЕПО

Организационная структура депо представляет собой совокупность служб и отделов, занимающихся разработкой и выполнением управленческих решений по обеспечению бизнес-плана предприятия.

В депо используется, как правило, бесцеховая (двухзвенная) структура управления (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 – Пример организационной структуры депо

При бесцеховой структуре основной производственной единицей является участок, возглавляемый мастером. Это приближает техническое и административное руководство к рабочим местам, обеспечивая улучшение его качества и оперативности, повышает роль мастера, к которому переходит ряд функций начальника цеха.

В условиях бесцеховой структуры, как правило, удается более эффективно использовать производственные мощности вспомогательных подразделений и хозяйств за счет централизации работ и более рационального использования вспомогательного персонала. Такая организация обычно позволяет сократить численность административно-управленческого аппарата.

Министерство образования Республики Беларусь

«Белорусский государственный университет транспорта»

Кафедра «Электрический подвижной состав»

Эксплуатационно-ремонтное      троллейбусное депо

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

по дисциплине:

«Эксплуатационно-ремонтные предприятия гэт»

| Проверил: | Выполнил: |
| --- | --- |
| преподаватель | студент группы МГ-41 |
| Олешкевич Н.А. | Гроников А.М. |

Гомель 2012

# Text boxes

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Начальник депо

Заместитель начальника депо по производству

Старший кладовщик

Главный механик

Заместитель начальника депо по эксплуатации

Старший мастер участка ЕО

и ТО-1

Начальник маршрута

Старший мастер участка

ТО-2,ТР и РР

Диспетчер-нарядчик

Кладовщик основных складов

Механический участок

Кладовщик промежуточных складов

Техник по учету пробега и составлению графика

Сварочное отделение

Компрессорная

Кузнечное отделение

Сменный мастер ЕО

Моечно-уборочный комплекс

Приемщик

Мастер ТО-1 и шиномонтажа

Приемщик

Электроучасток

Агрегатный

Обмоточный

Обойный

Аккумуляторный

Художественная мастерская

Водители

Водители-наставники

Служба технического контроля